## Slide 1: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» город Дзержинск
педагог дополнительного образования
объединение «Робототехника»
Обучающий семинар-практикум
по соревновательной робототехнике
«Траектория роботов»

## Slide 2: Соревновательная робототехника
  Соревновательная робототехника — это прикладное направление, в основе которого лежит практическая работа конкурсантов. Робототехника – далеко не самая простая наука. Здесь многое нужно знать и уметь, а всё это приобретается только при постоянных занятиях.
  Работа с конструкторами LEGO позволяет учащимся в форме игры-соревнования узнавать и развивать многие важные и необходимые в дальнейшей жизни навыки, а также проверить свои способности.
На занятиях в процессе обучения используются дидактические игры, которые способствуют:
развитию мышления, речи, мелкой моторики;
воспитанию ответственности, аккуратности, отношения к себе как самореализующейся личности, к другим людям (прежде всего к сверстникам), к труду;
обучению основам конструирования, моделирования, автоматического управления с помощью компьютера и формированию соответствующих навыков.
Иными словами, игры-соревнования по робототехнике позволяют достичь всех трех целей занятия (обучающих, развивающих, воспитывающих).

## Slide 3: Соревновательная робототехника
Notes: Для стимулирования учащихся организуются соревнования роботов. Ради победы в соревнованиях у детей возникает стимул изучить и более сложные темы, такие как логика, или более сложный язык программирования робота. К соревнованиям мы активно готовимся на занятиях.

## Slide 4: Виды соревнований
. Кегельринг — за определенное время робот должен вытолкнуть кегли за пределы ринга, но при этом сам не должен нарушать очерченные границы.
Лабиринт — суть ясна из названия: автономный робот должен проехать от точки «А» в точку «Б» по лабиринту, минуя разнообразные препятствия.
Лестница — соревнование подразумевает, что робот может преодолевать разные подъемы.
Траектория — робот должен добраться до конечной точки назначения, соблюдая указанную на пути траекторию.
Футбол — зрелищный вид соревнований, когда команды роботов или самостоятельные единицы, играют в футбол, то есть забивают противнику как можно больше голов.
Прикладная робототехника — серьезное мероприятие, когда робототехники в команде или по одному продумывают систему для решения реально существующих производственных задач

## Slide 5: Семинар-практикум «Соревновательная робототехника»
Задачи
познакомить с конструктором Lego Mindstorms EV3
обучить способам конструирования;
научиться строить алгоритмы для использования датчиков освещенности (цвета);
изучить работу отдельных блоков на практике (движение, цикл, переключатель, математика) в программе.
Цель на примере разработки программ «Траектория» познакомиться с основными принципами работы датчиков освещенности (цвета) Lego Mindsorms EV3 и использовать их на практике

## Slide 6: Конструирование
Для того, чтобы наш робот мог двигаться по полю с черной линией нам необходим датчик, который смог бы различать белое и черное поля. Эти датчики называются датчиками цвета и освещенности.
крепим датчик «Цвета»)
Notes: Прежде чем говорить о программировании, мы должны собрать простейших роботов-беспилотников. В этом нам поможет инструкция (Приложение 1). Действуя по аналогии с инструкцией, крепим датчик освещенности!

## Slide 7: Алгоритм движения по линии «Зигзаг»
Notes: Когда робот следует по черной линии на белом фоне, датчик будет определять один из двух цветов: белый или черный. Поэтому, чтобы создать программу, определяющую трассу в черно-белой среде, вы можете использовать «блок Переключатель», который отслеживает черный цвет

## Slide 8: блок «Переключатель»
Если датчик «Цвета» видит черный цвет.- поворачивает робота на право.
Если датчик «Цвета» видит белый цвет.- поворачивает робота на лево
Notes: Когда датчик определяет черный цвет, «блок Переключатель» запускает «блок Рулевое управление» для выполнения одного движения; если «блок Переключатель» определяет белый цвет, робот выполняет другое движение

## Slide 9: Установка порогового значения
Notes: Когда датчик фиксирует черную линию 6% и белую бумагу 62%, значение будет находиться в середине указанного диапазона 34%, как будто датчик фиксирует серую поверхность.

## Slide 10: Движение по трассе с двумя датчиками «Цвета»
Если оба датчика над белой поверхностью, то это нормальная ситуация, в которой линия находится между датчиками, поэтому робот должен ехать прямо.
Если левый датчик еще над светлой поверхностью, а правый датчик уже над темной, значит, робот заехал своей правой частью на линию и ему нужно поворачивать направо.
Если левый датчик оказался над темной поверхностью, а правый еще над светлой, то для выравнивания роботу нужно поворачивать налево.
Если оба датчика над темной поверхностью, то в общем случае, робот опять продолжает двигаться прямо.

## Slide 11: Программу для движения по траектории с двумя датчиками «цвета»
Два первых блока внутри цикла, желтого цвета, отвечают за работу датчиков «Цвета». определяют яркость отраженного света.
Далее Блок Математика. Он автоматизирует вычисления данных, поступающих из внешних источников. и вычитает. Так в нашей программе, посредством соединительных шин, блок «Математика» получает данные от датчиков цвета и освещенности и находит их разность
Полученный результат в блоке «Математика» выводится на блок «Рулевое управление моторами». Данный блок контролирует направление
В случае использования двух датчиков «Цвета», в качестве регулируемой величины выступает разница между показаниями датчиков, её называют рассогласованием. Наша цель – свести рассогласование к нулю, то есть добиться того, чтобы оба датчика показывали одинаковые значения.

## Slide 12: Заключительная часть
Данный семинар познакомил с некоторыми алгоритмами для движения робота LEGO MINDSTORMS EV3 по траектории. Это самая популярная номинация в соревновательной робототехнике